## Slide 1
전체 연구 흐름
밝기 기반 후보 탐색 → 정반사 재질 검증 → 코어 이식 합성 (정본 설계)
원본 PCB 데이터셋
missing_hole 1832장 · box 3612개 | split 2종: mh_board(보드 분리) / mh_orig(공개 split)
step1
결함 이미지 (missing_hole)
결함 영역 추출 · 크기 정규화
32×32 리사이즈 · crop별 z 정규화
공통 밝기 패턴 D_mean
중심 z −1.00 / 링 피크 +0.84 (과녁형)
정상 PCB 이미지
step2
밝기 기반 후보 탐색 + 링 게이트
다중 스케일 NCC {20…48} · recall@50 90.9%
후보 위치 다수
이미지당 200 → 25개 (게이트 통과분)
step3
정반사 검증 (후보 재질 판별)
유효 관통홀 pad만 통과 · spec 특징
step4
코어 이식 합성 (Core Transplant)
대상 pad 금속 링 보존 · 초록 코어만 이식
합성 데이터셋
exp_yolo
YOLO 학습
성능 평가 (mAP50, Δ)
◀ 교체 1 — 원안 '주변 구조(Context) 검증'
Context AUC 0.524 (무작위 수준), 최적 λ = 0.00
Specular 0.874 → 밝기 결합 0.918, top-20 유효 pad 100%
◀ 교체 2 — 원안 'donor crop 통째 Copy-Paste'
통째 방식 채도 MAD 32.4 → 코어 이식 21.6
대상 픽셀 사용 → 조명·형태 정합이 구조적으로 보장
비교 실험군 4종 (삽입 위치만 다름)
random 균등 무작위 (대조군)
brightness 밝기 탐색 + 링 게이트
context 밝기 → 주변 구조 재정렬 (기각안)
brightspec z(ncc) + 1.5·z(spec) ← 제안 방법
합성 QC: 유도 3종 채도 MAD 19~22 (서로 2.6 이내)
random 108.3 — 금속 링 없음 = 물리적으로 결함 아님

## Slide 2
step2 — 정상 PCB에서 밝기 기반 후보 탐색 (sliding window)
정상 PCB 위를 window로 훑으며 각 위치의 밝기 패턴을 D_mean과 비교한다
Normal PCB (정상 PCB 이미지)
32×32 window
NCC 최대 → 후보 피크
행 이동
모든 위치 p × 7 스케일에 대해 NCC 계산
점선 = 각 위치의 window W_p 실선(주황) = 응답 최대 위치
① 다중 스케일 — 원안 32×32 단일 → 정본 7 스케일
20×20
28×28
36×36
48×48
스케일 {20, 24, 28, 32, 36, 40, 48}
② 점수 계산과 후보 추출
window별 z 정규화 후 상관
NCC(p) = corr(D_mean, W_p) — cv2.matchTemplate TM_CCOEFF_NORMED
스케일별 score map 합성
픽셀별 최대 응답 선택 → 크기 무관 단일 응답맵
NMS 피크 추출
국소 최대만 남김 → 상위 200개 후보
링 게이트 통과분만 유지
이미지당 25개 · recall@10 67.5% → 82.1%
원안은 32×32 단일 스케일 + MSE였다. box 실측 median 27.4 px이지만 maxwh ≤ 32를 만족하는 box는 64%뿐이라 단일 스케일은 큰 hole을 놓친다 → 7 스케일로 교체.
MSE는 조명 차이(조명 10종, crop 평균 밝기 편차 14.6 grey level)가 패턴 차이를 압도한다. window별 z 정규화 상관(NCC)은 이 문제를 구조적으로 제거한다 (R² 0.269 → 0.398).

## Slide 3
step2 — 탐색 성능과 링 게이트
다중 스케일 sliding window NCC → 스케일 합성·NMS → 링 게이트 (원안: 32×32 단일 스케일 + MSE → 정본: 7 스케일 + 정규화 상호상관)
① 입력: 정상 PCB 이미지
600×600 / 601×601 혼재
이미지마다 W·H 읽어 좌표 환산
② 다중 스케일 템플릿
D_mean을 7 스케일로 리사이즈
{20, 24, 28, 32, 36, 40, 48}
③ sliding window NCC
cv2.matchTemplate
TM_CCOEFF_NORMED
= window별 z 정규화
④ 스케일 합성 + NMS
픽셀별 최대 응답 합성
피크 추출 → 상위 200개
⑤ 링 게이트
GT 실측 임계로 필터
200개 → 이미지당 25개
링 게이트 조건 (GT 2194개 실측 분포에서 고정)
통과 조건
ring_z ≥ 0.31 링이 주변보다 밝은가
contrast ≥ 0.38 링 − 코어 대비
ring_min ≥ −1.11 16섹터 각도 완전성
ring_sat ≤ 100 링 = 금속 (초록 기판 배제)
ring_val ≤ 195 과노출 백색 억제
게이트 ablation (mh_board val 292장 / GT 636)
구성 | cand/img | recall@10 | recall@50 | rank
게이트 없음 | 200 | 67.5% | 92.6% | 3
ring gate (채택) | 25 | 82.1% | 90.9% | 2
ring + spec | 23 | 76.7% | 85.2% | 2
ring + spec + grid-cap | 16 | 77.0% | 84.0% | 2
게이트 없는 원 탐색 recall@K
K | recall
1 | 31.1%
5 | 62.7%
10 | 67.5% ← 원안 Top-10
20 | 83.8%
50 | 92.6% ← 채택 구간
100 | 95.8%
stage A / stage B 분리
stage A 링 게이트만 — 탐지 성능·ablation 용
stage B 링 + spec + grid-cap — step4 삽입 후보 용
✗ stage A에 spec 게이트 금지
step3(정반사)의 기여도 측정이 오염된다
기각된 판별자 (재시도 금지)
✗ 회전대칭 s90 / s180 — GT median 0.34 < FP 0.4~0.78
글자 글리프가 이 스케일에선 오히려 더 대칭적
✗ ring_sat 단독 실크스크린 판별 — 흰 페인트도 저채도
✗ min-distance max(40px, 2.0·s) — 붙은 GT까지 삭제
recall@50 92.6% → 84.1% → grid-cap(100px 셀당 2개)로 교체
지표·오검출 주의
AUC 0.981 = 무작위 배경 대비 (무의미)
AUC 0.703 = 정상 pad hard negative 대비
→ 두 수치 혼용 인용 금지
오검출 3종: 실크스크린 글자(o, e, P),
pad 사이 틈, 국소 공간 쏠림
원안 MSE → 정규화 상호상관(NCC) 교체 근거: 조명 10종으로 crop 평균 밝기 편차 14.6 grey level. raw MSE는 조명 차이가 패턴 차이를 압도한다 (설명력 R² raw 0.269 → crop별 z 정규화 0.398).
템플릿 D_mean은 mh_board train(1212장 / 2328 crop)만으로 생성한다. val·test 누출 금지.

## Slide 4
비교 실험 설계
원안 3군(Baseline / Random CP / Proposed) → 정본 5군 × split 2종 = 데이터셋 10종. 삽입 위치만 다르고 결함 렌더링·삽입 시도 수는 전 arm 동일하다.
실험군 정의
실험군 | 삽입 위치 결정 | spec 게이트 | 합성 box(board) | 원안 대응
baseline | 증강 없음 — 실제 결함만 | — | 0 | Baseline (Original Dataset)
random | 균등 무작위, 크기는 GT 분포에서 추출, 겹침만 회피 | — | 2176 | Random CP (대조군)
brightness | stage-A NCC + 링 게이트 + grid cap | 없음 | 1884 | 원안 Step 4~5 (밝기까지만)
context | brightness top-20 → context 유사도 재정렬 | 없음 | 2215 | 원안 Proposed → 기각, negative result로 유지
brightspec | z(ncc) + 1.5·z(spec) — 정반사 재질 증거 결합 | 적용 | 1997 | 정본 제안 방법 (원안 Context를 대체)
데이터셋 10종 (split 2종 × 5군)
split 2종을 항상 병기한다
mh_board 보드 단위 분리 — leakage 0 / 82
보수적 추정. test 보드 2장뿐
mh_orig 공개 split 유지 — board+light+tile
163/163 누출. 비교용으로만 인용
각 split × {baseline, random, brightness,
context, brightspec} = 10개 데이터셋
data.yaml 단일 클래스 0: missing_hole
train box 예산 (mh_board, 실측)
데이터셋 | 실제 | 합성 | 합계
mh_board (baseline) | 2328 | 0 | 2328
+ randomcp | 2328 | 2176 | 4504
+ brightnesscp | 2328 | 1884 | 4212
+ contextcp | 2328 | 2215 | 4543
+ brightspeccp | 2328 | 1997 | 4325
삽입 시도는 전 arm 2회/이미지로 동일. 유도 방식은 게이트 탈락분을 거부해 실현 수가 적다.
통제 조건 (교란변수 차단)
전 arm 공통
삽입 시도 2회 / 이미지
seed 0 (synthesis_meta.json 기록값)
동일 후보 pool을 정렬만 달리함
→ 차이는 순위 전략에서만 발생
val / test 라벨 SHA256 전 arm 동일
합성 QC: 유도 3종 채도 MAD 19~22
(서로 2.6 이내 = 렌더링 품질 동일)
결과 해석 규칙 (사전 고정 — exp_yolo_execute.md)
지표는 mAP50과 baseline 대비 Δ. random은 brightspec보다 합성 box가 board +9.0%(2176 vs 1997), orig +11.0%(2682 vs 2417), brightness 대비로는 +15.5% / +17.9% 많다 → 데이터 양 반론을 원천 봉쇄한다.
mh_board test는 보드 2장뿐이므로 절대값 단독 해석 금지, Δ와 시드 분산을 함께 본다. 게이트 임계·λ_spec 1.5·n_insert 2·seed·epochs는 결과를 본 뒤 변경하지 않는다.